## Slide 1
Lidé a
ionizující záření
minimum z radiační ochrany
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 2
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Trochu historie...
Wilhelm Conrad RÖNTGEN
1895 - objev paprsků X
Antoine Henri BECQUEREL
1896 - objev radioaktivity
Marie a Pierre CURIEOVI
1898 - objev polonia, 1910 - objev radia

## Slide 3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Druhy záření
částicové (korpuskulární)
alfa částice (2 protony a 2 neutrony)
elektronové (elektrony z jaderných reakcí)
pozitronové (pozitrony z jaderných reakcí)
neutronové (neutrony z jádra)
vlnové (elektromagnetické)
rtg záření, gama záření

## Slide 4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Zdroje (původ) ionizujícího záření
Atomy radioaktivních prvků
samovolná přeměna energeticky nestabilních jader
rychlostí přeměn je určena veličina aktivita
mohou vysílat částice alfa, beta, gama nebo neutrony
Generátory záření
technická zařízení, která urychlují částice, které dále ionizují nebo generují svazek fotonů (např. rtg generátory, cyklotron)

## Slide 5
Příklady zdrojů ionizujícího záření
přírodní zdroje umělé zdroje
radioaktivní látky v podloží
kosmické záření
radon v domech
přírodní radioaktivní látky v potravinách
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 6
Proč „ionizující“ záření
= +
elektricky neutrální atom
záporně
nabitý
elektron
kladně nabitý iont
Vlastnosti záření
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 7
Jak popisujeme zdroj ionizujícího záření ?
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Energie vycházející ze zdroje je důsledkem přeměn jader atomů. Látka, u které dochází k přeměnám jader, se nazývá radioaktivní.
Mírou radioaktivity je aktivita, je to veličina vztažená ke zdroji, její jednotkou je 1 Bq (becquerel, čti „bekerel“).
Aktivitu 1 Bq má látka, u níž dojde průměrně k jedné přeměně jádra za 1 sekundu: 1 Bq představuje velmi malou aktivitu zdroje!
aktivita vztažená k hmotnosti = hmotnostní aktivita (Bq/kg)
aktivita vztažená k ploše = plošná aktivita (Bq/m2)
Příklady
v podloží jsou desítky až stovky Bq/kg přírodních radionuklidů
slabé zářiče (etalony) do 1 MBq (milióny Bq)
ozařovače ve zdravotnictví 100 GBq až 10 TBq (stovky miliard až desítky biliónů Bq)

## Slide 8: Aktivita zdroje

## Slide 9: Plošná aktivita

## Slide 10
Jak popisujeme účinek záření ?
Množstvím energie, které předá záření ozářenému objektu, tedy veličinami vztaženými k terči.
Míra předané energie se vyjadřuje dávkou, jednotkou je Gy (gray) nebo Sv (sievert), dříve R (rentgen).
Ekvivalentní dávka popisuje účinek na orgán nebo tkáň. Efektivní dávka popisuje účinek na celé tělo.
Pokud vztáhneme dávku k času, mluvíme o dávkovém příkonu : Gy/h resp. Sv/h .
1 Gy a 1 Sv představují velmi velké dávky, proto v praxi používáme jednotky tisíckrát menší: 1 mGy, 1 mSv nebo milionkrát menší: 1 μGy, 1 μSv
Dávky pod 100mSv považujeme za nízké dávky.
Poznámka: Veličina aktivita zdroje a dávka nejsou navzájem přímo převoditelné.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 11: Dávka

## Slide 12: Dávkový příkon

## Slide 13
Způsoby ozáření člověka
vdechnutí
požití
VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
zdroj záření je
mimo lidské tělo uvnitř lidského těla

## Slide 14
Účinky ionizujícího záření na buňku
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
ionizující záření buňku
zničí nebo změní
tkáňová reakce
buněčná populace se v závislosti na dávce zmenšuje
tím je narušena funkce tkání
dochází k chorobným změnám – tzv. tkáňová reakce
stochastický účinek
mění se genetická informace v jádře buňky
buňka si zachovává schopnost dalšího dělení
zkomolený „program“ vede ke vzniku nádoru
při mutaci v zárodečných buňkách je možný vliv na potomstvo

## Slide 15
Účinky ionizujícího záření na člověka se liší vztahem dávky a účinku
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
tkáňová reakce
(deterministické účinky)
dávka
dávka
pravděpodobnost stochastického účinku
Účinek má práh:
0,5 Sv – zákal oční čočky
3 Sv – radiační popáleniny
~ 2 Sv na celé tělo –akutní nemoc z ozáření
Přestože v epidemiologických studiích je pozorován účinek až od cca 0,1 Sv, je z důvodu opatrnosti předpokládaná bezprahová lineární závislost na dávce.

## Slide 16
Cíle radiační ochrany
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Při využívání zdrojů ionizujícího záření:
vyloučit ozáření způsobující tkáňové reakce (deterministické účinky)
pravděpodobnost stochastických účinků udržovat na nejmenší rozumně dosažitelné úrovni

## Slide 17: Základní technická a organizační opatření
PREVENCE!
stínění
čas
vzdálenost
(jódová profylaxe – specificky pro vyloučení ozáření štítné žlázy radioaktivním jódem)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 18
Varovné symboly
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 19
Příklady úrovně ozáření v ČR
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(mSv)
100
50
10
1
0,1
0,02
jeden rtg snímek hrudníku
Limity ozáření pro radiační pracovníky:
100 mSv za 5 po sobě jdoucích roků a
50 mSv/rok
1,2 mSv/rok od kosmického a zemského záření na volném terénu (průměrně 0,14 Sv/h)
3,2 mSv/rok celkem od přírodního ozáření (kosmické a zemské záření, přírodní radionuklidy v potravinách, radon v domech)
CT vyšetření hrudníku

## Slide 20: Co je běžné?
Dávkový příkon 1 m nad volným terénem v ČR (různě velký podle místa)
0,1 – 0,3 mikroSv/h
(100 – 300 nanoSv /h)
… odpovídá asi 1mSv za rok
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 21: Co je regulované
Ozáření obyvatelstva (bez přírodního pozadí a ozáření při vyšetření nebo léčbě)
1 mSv /rok
POZOR!! Tato hodnota nereprezentuje hranici mezi bezpečným a nebezpečným !!
Slouží pouze pro stanovení rozumně dosažitelné míry radiační ochrany při plánovaných činnostech se zdroji záření.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 22: Co je ještě přijatelné při nehodách
do 100 mSv
základní hodnota pro rozhodování o opatřeních pro obyvatele i záchranáře
100 – 500 mSv
výjimečně tolerovatelné dávky pro záchranáře v případě záchrany životů, zabránění velkým škodám nebo zabránění dalšího rozvoje havárie
VŽDY SNAHA OMEZIT JAKÉKOLIV AKCE NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU – PŘÍPRAVA!!
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 23
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
0,01 0,1 1 20 100 500
pro všechny zanedbatelné
Při nehodách:
pro obyvatele nepřijatelné
pro záchranáře výjimečně tolerovatelné
(mSv/rok)
pro obyvatele neplánované
pro pracovníky regulované
pro pracovníky výjimečně do 50 mSv/rok
pro obyvatele regulované
Při nehodách:
pro obyvatele regulované

## Slide 24: Léčba ozářených
Tkáňová odezva po akutním zevním ozáření (popáleniny, nekrózy) – místní ošetření, odstranění nekrotické tkáně, amputace.
Akutní vnitřní ozáření – DTPA – látky urychlující vylučování některých radionuklidů z těla, dávkování jen pod kontrolou lékaře – ledviny, játra!
Akutní nemoc z ozáření - hospitalizace, transfuze, antidota, transplantace kostní dřeně
Stochastické účinky – vznik podléhá pravděpodobnosti, nelze v podstatě ovlivnit, lze např. doporučit zdravý životní styl.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 25
Pravděpodobnost úmrtí na rakovinu
v populaci je 25%.
Kdybychom jednotlivce vystavili ozáření 100 mSv, pak pravděpodobnost úmrtí vzroste na 25,5%.
Nelze však určit zda konkrétní osoba rakovinu dostane nebo ne. Nelze ani určit zda rakovina u konkrétní osoby je způsobena zářením nebo něčím jiným. Toto lze vždy hodnotit pouze statisticky jako zvýšený výskyt případů v určité populaci, která byla vystavena zvýšenému ozáření. Ovšem pokud se dávky, kterým bude tato skupina vystavena budou pohybovat pod 100mSv nebude účinek rozeznatelný od uvedeného relativně vysokého přirozeného výskytu nádorů v neozářené populaci.
Stochastické účinky

## Slide 26
Vliv úniku radioaktivních látek na okolí (1)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Podle aktuální meteorologické situace se uniklé radioaktivní látky
hodně nebo málo rozptýlí
v atmosféře.
Mrak obsahující radioaktivní látky se pohybuje ve směru větru a radioaktivní látky z něho vypadávající kontaminují terén.
V případě dobrého rozptylu vznikne větší plocha méně kontaminovaného terénu, v případě špatného rozptylu menší plocha s větší kontaminací.

## Slide 27
Vliv úniku radioaktivních látek na okolí (2)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
při průchodu oblaku
po průchodu oblaku
vnější ozáření z oblaku
! vzácné plyny *Xe, *Kr
vnitřní ozáření (inhalace)
! jódy *I
vnější ozáření z depozitu
! cesia *Cs, jódy *I, tellury *Te
postupné vytváření depozitu

## Slide 28
Neodkladná ochranná opatření v okolí JE
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Dukovany Temelín
10 km
20 km
Zóny havarijního plánování
Ukrytí a jódová profylaxe – připraveny v celé zóně havarijního plánování (ZHP), ukrytí max. 2 dny.
Evakuace – připravena ve vnitřní části ZHP, max. na 1 týden.

## Slide 29
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ukrytí v domech sníží ozáření:
z oblaku cca 3 až 5x,
z inhalace 1 až 3x,
z okolního terénu až 10x.
Včasná jódová profylaxe zabrání ozáření štítné žlázy v důsledku inhalace radioaktivních jódů !
Neodkladná ochranná opatření

## Slide 30
Následná ochranná opatření v okolí JE
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Regulace požívání kontaminovaných potravin, vody a používání kontaminovaných krmiv
– vyhlašuje se na základě výsledků monitorování radiační situace v ZHP i mimo ni.
Přesídlení obyvatel
– dočasné nebo trvalé podle skutečné radiační situace v ZHP.

## Slide 31
0,001 0,01 0,1 1 10
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odhad radiační situace podle setrvávajícího dávkového příkonu 1 m nad terénem po vytvoření depozitu
evakuace obyvatel
odvolání ukrytí obyvatel
bude upřesněno na základě monitorování v terénu
(mSv/h)
Dávkový příkon větší než 1 mSv/h odpovídá dávce větší než
100 mSv/týden (zásahová úroveň pro provedení evakuace).

## Slide 32
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Děkuji za pozornost.