Státní úřad

pro jadernou bezpečnost

jaderná

bezpečnost

VYUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍCH ZKUŠENOSTÍ

NA JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

bezpečnostní návod JB-1.1

revize 1

SÚJB

září 2013

Jaderná bezpečnost

VYUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, září 2013

Účelová publikace bez jazykové úpravy

OBSAH

1	ÚVOD	3

DŮVOD VYDÁNÍ	3

CÍL	3

PŮSOBNOST	3

PLATNOST	3

2	POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY	4

3	VLASTNÍ NÁVOD	5

VÝCHODISKA	5

CÍLE A VÝZNAM	5

HLAVNÍ ČÁSTI A ÚČASTNÍCI V SYSTÉMU ZPĚTNÉ VAZBY	6

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UDÁLOSTECH	8

KLASIFIKACE A VÝBĚR UDÁLOSTÍ	10

ŠETŘENÍ A ANALÝZA UDÁLOSTÍ	11

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	14

ZJIŠŤOVÁNÍ TRENDŮ	15

VYUŽÍVÁNÍ, DISTRIBUCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ	16

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI	17

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI	19

4	PŘÍLOHY	20

4.1        SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚROVNĚMI	20

4.2 	ZÁSADY KOMUNIKACE O UDÁLOSTECH NA JE	22

5	REFERENCE	35

# ÚVOD

## DŮVOD VYDÁNÍ

### Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je ústředním orgánem státní správy, který vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany.

### V rámci své pravomoci a působnosti, v souladu se zásadami činnosti správních orgánů a mezinárodní praxí, vydává bezpečností návody, ve kterých dále rozpracovává požadavky jaderné bezpečnosti.

### Do revize návodu byl v souladu s návrhem z mise IRRT jako příloha č. 2 doplněn aktualizovaný text Dohody o hlášení událostí na JE z roku 2007.

## CÍL

### Tento bezpečnostní návod Využívání provozních zkušeností na jaderných zařízeních je součástí série bezpečnostních návodů, které rozpracovávají požadavky, které definovala asociace WENRA vydáním Referenčních úrovní – „WENRA Reactor Safety Reference Levels, 2007“ a „Waste and Spent Fuel Safety Reference Levels Report, 2006“ (dále jen jako „Referenční úrovně“) a dále rozpracováním požadavků Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

### Je určen zejména pro držitele povolení k provozu jaderného zařízení, kterému nabízí možný postup, jehož dodržení mu zajistí, že jeho aktivity v dané oblasti budou v souladu s požadavky Atomového zákona, jeho prováděcími předpisy a naplní příslušné Referenční úrovně WENRA.

## PŮSOBNOST

### Tento návod se primárně soustředí na jaderná zařízení ve smyslu Společné úmluvy o jaderné bezpečnosti - „civilní“ jaderné elektrárny a Úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, jeho principy a postupy lze vztáhnout také na další jaderná zařízení.

## PLATNOST

### Toto vydání se ověřuje po dobu 12 měsíců, po vydání návodu SÚJB. V tomto období se návrhy na změnu a doplnění příslušných částí realizují postupem, který určí SÚJB. Před uplynutím doby platnosti na základě vydaných změn a doplnění, v souladu s novými poznatky vědy a techniky a získaných zkušeností s praktickým používáním připraví SÚJB vydání nové, které na toto bezprostředně naváže.

# POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY

| ASSET | Assessment of Safety Significant Event Team Team pro hodnocení bezpečnostně významných událostí (metoda) |
| --- | --- |
| HPES | Human Performance Evaluation System Systém pro hodnocení lidské činnosti (metoda) |
| INPO | Institute of Nuclear Power Operations Institut pro provoz jaderných elektráren |
| IRS | International Reporting System for Operating Experience Mezinárodní Systém pro zpětnou vazbu |
| MAAE | International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii |
| MORT | Management Oversight and Risk Tree |
| NEA | Nuclear Energy Agency Agentura pro jadernou energii v rámci OECD |
| WANO | World Association of Nuclear Operators Světová asociace jaderných provozovatelů |
| WENRA | Western European Nuclear Regulators' Association Asociace západních dozorných orgánů |
| MTO | Man, Organisation, Technology (metoda) Člověk, Technologie, Organizace |
| Event - událost | Neplánovaná událost způsobená lidskou chybou, selháním zařízení, nebo jiným nedostatkem, která ovlivňuje ostatní části JE, jejíž následky nebo potenciální následky nejsou zanedbatelné z hlediska bezpečnosti nebo ochrany |
| Near Miss – téměř událost | Potenciálně významná událost ke které by mohlo dojít jako následek událostí, ale ke které nedošlo v důsledku aktuálních podmínek na JE. |

# VLASTNÍ NÁVOD

## VÝCHODISKA

### Význam zpětné vazby z provozních zkušeností, jako důležitého nástroje pro bezpečnost provozu jaderných zařízení zdůrazňuje např. čl. 4 odst. 2 Směrnice Rady 2009/71/EURATOM (1( nebo čl. 19 Úmluvy o jaderné bezpečnosti (2( a čl. 9 a čl. 16  Společné úmluvy (3(.

### Tento požadavek je dále vyjádřen například v § 17 odst. 1 písm. c) a j) Atomového zákona (4( a § 14 odst. 5 písm. c) a d) vyhlášky SÚJB č. 106/1998 Sb. (6(.

### Doporučení MAAE pro tuto oblast obsahuje Safety Standard MAAE NS-G-2.11 (11(.

### V harmonizační studii pracovní skupiny pro reaktorovou bezpečnost asociace WENRA vydané v roce 2006 a aktualizované v roce 2008 jsou stanoveny pro tematickou oblast J-systém pro vyšetřování událostí a zpětnou vazbu zkušeností z provozu tzv. referenční úrovně, které vyjadřují požadavky na tuto oblast pro země EU (7(. Obdobně v dokumentu pracovní skupiny RAO a vyřazování JZ z provozu asociace WENRA [8] je samostatná část věnována zpětné vazbě zkušeností z provozu.

### V oblasti využívání provozních zkušeností existují systémy hlášení událostí pro jednotlivé elektrárny – IRS provozovaný společně MAAE a OECD-NEA, systém pro výzkumné reaktory – IRS-RR provozovaný MAAE a systém pro zařízení palivového cyklu-FINAS provozovaný OECD-NEA.

### Oblasti využívání provozních zkušeností na jaderných zařízení jsou věnovány další dokumenty MAAE , OECD-NEA nebo WANO (9( až (19(.

## CÍLE A VÝZNAM

### Držitel povolení má zaveden účinný systém pro sběr, třídění, analýzu a dokumentaci provozních zkušeností a shromážděné bezpečnostně významné informace, který je schopen získané informace účinně distribuovat jak uvnitř organizace, tak vnějším subjektům. Tento systém zároveň umožňuje přebírat informace a zkušenosti vnějších subjektů.

### Provozní zkušenosti jaderných zařízení jsou vyhodnocovány s cílem zabránit opakování událostí, dále odhalit možné neodhalené s bezpečností související potenciální události, jejich předchůdce (prekurzory) a možné trendy ke zhoršování bezpečnosti provozu nebo snížení bezpečnostních rezerv .

### Důvodem je, že každá událost může být označena jako předchůdce jiné události a tudíž může být další události zabráněno.

### Systém zpětné vazby z provozních zkušeností má  za cíl:

- zabránit opakování bezpečnostně významných událostí,

- stanovit události a podmínky, které jsou možnými předchůdci události a potenciální  příčinou havárií,

- stanovit bezpečnostně významné události, jejich kořenové příčiny a stanovit nápravná opatření,

- odhalit existující  negativní trendy významné z hlediska bezpečnosti.

### Provozní události v jaderných zařízeních indikují nedostatky nebo selhání jedné nebo více bariér ochrany do hloubky. Ve většině případů provozní události ukazují na nedostatek kontroly nebo nedostatky v řízení bezpečnosti a tak slouží jako  možnost poučení.

## HLAVNÍ ČÁSTI A ÚČASTNÍCI V SYSTÉMU ZPĚTNÉ VAZBY

### Účinný systém pro zpětnou vazbu obsahuje následující moduly:

- předávání zpráv o událostech,

- třídění událostí na základě bezpečnostní významnosti a typu události,

- vyšetřování a hloubková analýza události včetně analýzy příčin bezpečnostně významných událostí,

- nápravná opatření vyplývající z hodnocení události včetně jejich schválení, realizace, sledování a vyhodnocení,

- vyhodnocování negativních trendů vzhledem ke stavu zařízení, chování personálu i dodavatelů a opakujících se příčin událostí,

- distribuce a výměna informací o událostech, včetně využívání mezinárodních systémů,

- trvalé sledování a zlepšování programů pro zpětnou vazbu z provozních zkušeností týkajících se bezpečnosti ,

- sběr, zpracování, archivaci a dokumentační a evidenční systém informací o událostech,

- zajištění jakosti zpětné vazby.

### Systém pro využívání zpětné vazby z provozních zkušeností informace poskytuje i přijímá.

### Interní provozní zkušenosti  umožňují držiteli povolení poučit se z vlastních zkušeností včetně jejich sdílení s ostatními, zatímco externí provozní zkušenosti se týkají informací, které byly získány od z jiných organizací, a které vedou k přípravě nápravných nebo preventivních opatření, které jsou aplikovány na jaderném zařízení držitele povolení s cílem zabránit opakování obdobné události.

### Držitel povolení má zaveden postup, který stanoví, jak nakládat s interními a externími informacemi o událostech v jaderných zařízeních. Postup stanoví strukturu systému pro zpětnou vazbu, typy informací, komunikační cesty, odpovědnosti v rámci organizace a účel zpracované dokumentace.

### Pracovníci jaderných zařízení, kteří jsou odpovědní za provádění zpětné vazby, musí mít k dispozici dostatečné zdroje a podporu managementu držitele povolení.

Účast dozorného orgánu a dalších organizací

### Informace o událostech, ke kterým dojde v jaderných zařízeních, by měly být sdíleny v organizaci držitele povolení a poté v souladu s požadavky dozorného orgánu sděleny ostatním provozovatelům a dalším subjektům jako jsou výzkumné ústavy, projektanti, výrobci, dodavatelé a další subjekty zahrnuté do procesu zpětné vazby.

### Pokud se z informace o události mohou poučit jiné země, měly by být předány do systémů provozovaných mezinárodními organizacemi (IAEA/NEA,WANO, INPO, apod.).

Vazby mezi národními a mezinárodními systémy

### Účinnost národního systému může být podstatně posílena jeho propojením s mezinárodními systémy, které rozšiřují zdroje informací o další bezpečnostně významné události a s nimi spojená poučení a nápravná opatření.

### Účastníci těchto mezinárodních systémů mohou vzájemně využívat sdílené zkušenosti, snižovat riziko duplikací činností a optimalizovat využití zdrojů v programech zpětné vazby z provozních zkušeností.

### S ohledem na členství v mezinárodních systémech je nutné provést harmonizaci jednotlivých částí národního systému. V národním systému jsou definovány procesy zahrnující celý cyklus od přijetí  mezinárodní  informace až do doby její distribuce. Pro účinné propojení je vhodné v národním systému používat standardního formátu a obsahu zpráv jaký je používán v IRS systému MAAE/OECD-NEA.

### MAAE a OECD-NEA společně provozují mezinárodní systém IRS pro výměnu informací o bezpečnostně relevantních událostech, ke kterým došlo na jaderných zařízeních s cílem umožnit členským zemím využít provozních zkušeností z jiných zemí.

### IRS je založen na dobrovolném závazku účastnické země a je tak závislý na úrovni jednotlivých národních systémů. IRS poskytuje informace dozorným orgánům a Technickým bezpečnostním organizacím (TSO), a umožňuje detailní pohled na mezinárodní zkušenosti důležité pro výkon dozoru a licencování.

### Podobně jsou provozovatelé všech jaderných elektráren sdruženi v dobrovolné organizaci WANO, kde mají vlastní celosvětový uzavřený informační systém zkušeností z provozu, který jim dává platformu pro okamžitou výměnu informací o událostech s cílem zvýšení jejich bezpečnosti a spolehlivosti.

## PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UDÁLOSTECH

Hlášení o provozních událostech

### Držitel povolení má zaveden proces výběru interních a externích událostí pro hlášení, které jsou specifické pro dané zařízení. Kriteria stanoví typy událostí včetně potencionálních problémů, událostí bez následků, „téměř událostí“ a dalších abnormálních situací, které musí být hlášeny.

Interní hlášení událostí

### Kriteria pro interní hlášení událostí jsou stanovena dostatečně nízko, aby umožnila i registraci událostí malého bezpečnostního významu, které jsou potřebné pro sledování trendů o událostech. Držitel povolení  by měl přijmout opatření, která zajistí, že události, které se v průběhu provozu vyskytnou, jsou systematicky hlášeny a analyzovány .

### Držitel povolení by měl přijmout opatření, která zajistí, že události, které se v průběhu provozu vyskytnou, jsou systematicky hlášeny a analyzovány podle stanovených kritérií a podle důležitosti a vlivu na bezpečnost. Kriteria pro hlášení interních událostí jsou stanovena dostatečně nízko, aby umožnila i registraci událostí malého bezpečnostního významu, které jsou potřebné pro sledování trendů o událostech.

### Ke zvýšení vzájemného pochopení a spolupráce mezi  držitelem povolení a dozorným orgánem jsou dokumenty pro interní hlášení událostí poskytnuty dozornému orgánu pro informaci.

### Držitel povolení má k dispozici systém kódování, který usnadní vyhledávání událostí a hodnocení a sledování jejich trendů.

### Interní hlášení o provozních událostech mají podle vlivu na bezpečnost stanoven časový interval pro nahlašování tak, aby se zamezilo prodlevám při přípravě nápravných opatření a bylo včas využito poučení z událostí.

### Management na všech stupních řízení podporuje systém hlášení, sběru a analýzy dat týkajících se „událostí nízké bezpečnostní úrovně“ včetně „téměř událostí“, i pokud tyto události jsou pod stanoveným prahem hlášení.

Hlášení událostí dozornému orgánu

### Dozorný orgán, v souladu s národní legislativou, stanovuje, které události mu držitel povolení dohodnutým způsobem předkládá.

### Pro jednotlivé události jsou stanovena:

- kriteria a kategorie informací určených pro hlášení,

- postupy, které zajišťují, že držitel povolení podává zprávy včas a standardně,

- komunikační kanály,

- odpovědnosti jednotlivých pracovníků držitele povolení za podávání zpráv,

- odpovědnosti dozorného orgánu.

Typy hlášených událostí

### Události, které mají být hlášeny dozornému orgánu by měly minimálně zahrnovat:

- událost, která porušila požadavky Limit a podmínek pro bezpečný provoz,

- událost nebo abnormální podmínky, které způsobily vážné poškození bezpečnostních bariér,

- událost, při které jednoduchá porucha nebo související okolnost způsobila významnou ztrátu provozuschopnosti bezpečnostního systému,

- kapalné nebo plynné úniky radioaktivních materiálů do obslužných prostor převyšující stanovená kritéria nebo ozáření pracovníků nad rámec limitů,

- událost, přírodní jev nebo jiné vnější podmínky, které způsobily skutečné ohrožení bezpečnosti jaderného zařízení nebo které podstatně ztížily pracovníkům vykonávat své povinnosti nutné pro bezpečný provoz, včetně požárů, úniku jedovatých plynů a radioaktivních látek,

- vyhlášení havarijních podmínek podle havarijního plánu na lokalitě,

- problémy nebo nedostatky v bezpečnostním hodnocení, projektu, výrobě a provozu, které způsobily nebo mohly způsobit vznik provozních podmínek, které nebyly analyzovány nebo které by mohly způsobit překročení projektových parametrů,

- událost, při které došlo k úmrtí nebo vážnému zranění pracovníků na lokalitě

### v případě jaderných elektráren a přiměřeně pro výzkumná zařízení s jaderným reaktorem pak dále:

- vynucené odstavení bloku v souladu s Limity a podmínkami,

- událost nebo abnormální stav, které způsobily ruční nebo automatické spuštění ochranného systému reaktoru nebo bezpečnostních systémů jaderné elektrárny,

- bezpečnostně významná událost při odstávce nebo výměně paliva (např. pád palivové kazety).

Postupy pro hlášení

### Držitel povolení má zavedeny postupy pro hlášení událostí, které by měly zajistit, že bezpečnostně významné události jsou včas hlášeny v rámci vlastní organizace, dozornému orgánu a ostatním dotčeným organizacím.

### Postupy stanoví maximální dobu pro nahlášení události, formát a typ zpráv (předběžná, hlavní, následná) a další administrativní opatření pro jejich distribuci.

### Podrobná kritéria a postupy hlášení událostí pro JE v ČR jsou stanovena Tabulkou 1 přílohy č. 2 tohoto návodu.

Archivace a dostupnost informací

### Zprávy v systému zpětné vazby provozních zkušeností jsou zaznamenány ve formě, která umožní jejich další zpracování a třídění u držitele povolení, dozorného orgánu a dalšími dotčenými organizacemi.

### Forma záznamu by měla umožňovat vyhledání např.: událostí na podobných blocích, podle systémů a komponent, které selhaly nebo byly ovlivněny, příčin událostí, poučení a trendů, události s podobnými dopady pro pracovníky, obyvatelstvo a životní prostředí, stanovení typu lidského faktoru, stanovení nápravných opatření apod.

### Držitele povolení stanoví odpovědné osoby za shromažďování a správu informací a dat o událostech, jejich analýzu, přípravu zpráv, jejich archivaci a distribuci. Zprávy jsou obvykle archivovány od zahájení výstavby jaderného zařízení. Tím je zajištěna informace o provozu systémů, komponent a zařízení po celou dobu životnosti jaderných zařízení, což umožňuje poskytnout podklady pro hodnocení jejich spolehlivosti.

## KLASIFIKACE A VÝBĚR UDÁLOSTÍ

### Klasifikace informací o událostech se provádí s cílem zajistit, že všechny důležité problémy jsou zahrnuty do sledování a hodnocení, a že všechna poučení jsou vzata v úvahu. Klasifikace se používá i k vyhledání událostí pro podrobná šetření a analýzu a zahrnuje stanovení priorit podle bezpečnostní závažnosti a stanovení negativních trendů.

### Klasifikace zčásti závisí na inženýrském úsudku, proto musí být pro tento úkol určeni  dostatečně odborně způsobilí a zkušení pracovníci. Vzhledem k tomu, že na mnoho událostí má vliv lidský faktor, je zpětná vazba z provozu posuzována nejen pracovníky s technickou  kvalifikací, ale také pracovníky se znalostí lidské činnosti a chování.

### Dotčené organizace zahrnuté v procesu zpětné vazby provádějí třídění  informací o událostech s uvážením jejich vlastních potřeb:

- držitel povolení s cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu s tím, že stanoví příčiny událostí a nápravná opatření pro zabránění opakování a/nebo jejich omezení na přijatelnou úroveň,

- dozorný orgán provádí třídění zpráv pro svoji činnost při licencování, inspekcích a přípravě právních předpisů a bezpečnostních návodů a pro mezinárodní využití,

- dodavatelé využívají informace ke zlepšení projektu a výroby staveb, systémů a komponent,

- výzkumné organizace využívají informace k podpoře řešení zadaných úkolů a cílů výzkumných programů.

Klasifikace událostí na úrovni držitele povolení

### Klasifikace interních událostí se provádí s cílem přiřadit priority v procesu zpětné vazby a následných činnostech. Je prováděna kvalifikovanými pracovníky s cílem určit, zda z události neplynou nějaké okamžité požadavky na činnost  na jaderném zařízení.

### Události, u kterých byla podle klasifikace určena menší bezpečnostní významnost, jsou zahrnuty do analýzy trendů. Výsledky třídění mohou být posouzeny v průběhu následujícího periodického hodnocení elektrárny nebo při partnerském hodnocení.

### Využívání vnějších provozních zkušeností může přinést užitek při odhalování skrytých potenciálních nedostatků, které mohou být pro bezpečnost závažné. Externí informace jsou posouzeny s cílem určit, zda jsou použitelné pro domácí jaderná zařízení (např. používání stejných zařízení, stejných postupů apod.).

### Klasifikace vnějších událostí se na úrovni jaderného zařízení provádí pravidelně. Kriteria pro klasifikaci externích událostí odpovídají kriteriím pro hlášení vnitřních událostí. Výsledná klasifikace externích událostí na elektrárně by měla být zaznamenána pro vyhodnocení při následujícím pravidelném sebehodnocení nebo partnerském hodnocení. Informace o provozních zkušenostech, které jsou shledány jako vhodné pro další hodnocení, musí být k dispozici v dostatečných podrobnostech tak, aby bylo možné události porozumět. V případě potřeby je vhodné vyžádat dodatečné informace přímo, zejména z jaderných zařízení, ve kterých k události došlo.

### Dozorný orgán provádí podle potřeby vlastní  třídění příchozích informací o událostech a kontroluje, zda  proces zpětné vazby z vlastních (provozních) událostí a zahraničních zkušeností  je účinný. Dozorný orgán dále monitoruje proces zpětné vazby z provozních událostí a zjišťuje, zda je držitelem povolení prováděna dle závazné dokumentace.

### Podrobná kritéria pro klasifikaci interních událostí  JE v ČR jsou stanovena Tabulkou 2 přílohy č. 2 tohoto návodu

## ŠETŘENÍ A ANALÝZA UDÁLOSTÍ

Šetření událostí

### Pro bezpečnostně významné události musí být stanoveny přímé a kořenové příčiny a připravena doporučení pro management jaderného zařízení, který rozhoduje o realizaci nápravných opatření.

Účel a základní principy

### Držitel povolení má k dispozici postupy stanovující způsob analýzy příčin události, odstupňovaný dle typu událostí, který stanoví postup šetření, složení vyšetřujícího týmu, jeho úkoly, obsah a rozsah závěrečné zprávy.

### Rozsah prováděného šetření je úměrný bezpečnostnímu významu události a její četnosti.

### O rozsahu šetření rozhodují tyto okolnosti:

- následky událostí a rozsah poškození systémů, staveb a komponent,

- úrazy pracovníků,

- na stejném zařízení nebo na zařízení obdobného typu již dříve došlo ke stejné nebo obdobné události,

- došlo k významnému úniku radionuklidů nebo ozáření pracovníků,

- při provozu byly překročeny limity a podmínky nebo provoz byl mimo projektové předpoklady,

- složitost, unikátnost resp. událost není zcela jasná,

- pro události, které nemají žádné následky nebo události méně významné,  by mělo být provedeno relativně rychlé a jednoduché šetření osobou, která je proškolena ve vyšetřovacích metodách. Šetření může vyústit pouze ve stanovení přímé příčiny.

Analýza událostí

### Analýza událostí je prováděna v časovém intervalu, který je v souladu se závažností události.

### Hlavní fáze této analýzy zahrnují:

- stanovení úplného časového průběhu události (kdy se co stalo),

- stanovení odchylek (rozdíl od očekávaného průběhu),

- analýza  přímé a kořenové příčiny (co a proč se stalo),

- hodnocení bezpečnostní významnosti, ovlivnění BF  (co by se mohlo stát),

- stanovení nápravných opatření (jak vyloučit opakování).

### Analýza události by měla být provedena vhodnou metodou. Zpravidla se, k zajištění konsistentního přístupu, používají standardní metody jako je např. HPES, ASSET, MORT, MTO apod.

### Analýza událostí, správné stanovení  příčin, přispívajících faktorů a následných nápravných opatření může být provedeno pomocí jedné metody nebo kombinací metod .

### Na jaderném zařízení se provádí po přijetí (zaznamenání), klasifikaci a analýze události komplex činností, které zahrnují: kompletní dokumentování analýzy události, uložení dokumentace k události, distribuci významných zjištění a výsledků, sledování realizace nápravných opatření a hodnocení jejich účinnosti.

## NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Obecná část

### Nápravná opatření tvoří hlavní součást procesu zpětné vazby. Jsou zaměřena na nápravu situace, zamezení opakování události nebo zvýšení bezpečnosti. Bezpečnostní význam události, který zahrnuje možné následky, stanovuje hloubku analýzy příčin a následně určuje typ nápravných opatření a časový limit jejich uplatnění.

### Příprava navržených nápravných opatření po vyšetření události by měla být zaměřena na kořenové příčiny a přispívající faktory, a posílení oslabených nebo porušených barier, které nezabránily události. Pracovníci na jaderném zařízení jsou odpovědni za účinnou a rychlou realizaci nápravných opatření.

Typy a oblasti nápravných opatření

### Doporučená nápravná opatření jsou navržena na základě zpětné vazby vnitřních nebo vnějších událostí a jsou stanovena jako výsledek analýzy událostí.

### Nápravná opatření jsou připravena držitelem povolení a jsou zaměřena na zlepšení činnosti pracovníků, zařízení a řízených procesů jako jsou:

- úpravy zařízení a instalace dodatečných částí a prostředků k zabránění opakování stejné nebo podobné poruchy,

- zlepšení předpisů, administrativních opatření a zvýšení počtu nebo periody provozních kontrol,

- náprava nedostatků v normativní dokumentaci,

- výcvik pracovníků ke správnému provádění činností,

- změna pracovního prostředí,

- změna způsobu řízení (managementu) činností na jaderném zařízení a dozoru nad těmito činnostmi,

- změna v plánování a časovém rozvrhu prací anebo osob určených k určitým činnostem.

### Nápravná opatření mohou být rovněž použita na jiných jaderných zařízeních, i těch ve fázi výstavby nebo projektu, pro změny limit a podmínek bezpečného provozu, pro zlepšení předpisů a výcvik pracovníků.

### Při stanovení nápravných opatření je třeba vzít v úvahu řadu důležitých faktorů jako jsou:

- obnovení nebo udržení požadované úrovně jaderné a technické bezpečnosti,

- zahrnutí personálních a organizačních hledisek,

- zvážení opatření pro platnou dokumentaci a provozní hlediska.

### Pro nápravná opatření musí být stanoveny priority. Nejvyšší priorita by měla být dána těm, které mají vliv na bezpečnost. Nápravná opatření mohou být okamžitá, středně a dlouhodobá. Příkladem okamžitých opatření jsou ta, která navracejí jaderné zařízení z přechodového procesu do stabilního stavu nebo jsou nutná pro izolaci kontaminovaných prostor.

### Nápravná opatření by měla být předávána příslušným odborným útvarům držitele povolení (provoz, údržba, radiační ochrana) k rozboru, hodnocení a uvážení jejich použitelnosti nebo pro informaci.

Sledování nápravných opatření

### Na jaderném zařízení je vytvořen postup ke kontrole toho, že jsou všechna schválená opatření dokončena včas, a že v případě opatření dlouhodobých zůstává realizace v platnosti ve světle provozních zkušeností a posledního vývoje vědy a techniky.

### Měla by být prováděna pravidelná vyhodnocení s cílem vyhodnocovat potřebu určité akce u časově zdržených nápravných opatření. Management jaderného zařízení musí sledovat postup realizace všech opatření, dozorný orgán by měl sledovat postup realizace vybraných nápravných opatření na základě požadavku, aby mu držitel povolení předkládal pravidelné zprávy o postupu realizace nápravných opatření.

## ZJIŠŤOVÁNÍ TRENDŮ

### Zjišťování trendů je postup, který se používá s cílem stanovit podmínky degradace zařízení nebo systému na základě předchozích nevýznamných událostí na jaderném zařízení. Cílem by mělo být stanovení abnormálních trendů poruchovosti zařízení nebo systému nebo jiného nedostatku tak, aby držitel povolení mohl včas zahájit šetření a přijmout nápravná opatření s cílem zabránit bezpečnostně významné události.

Účel zjišťování trendů ve zpětné vazbě provozních zkušeností

### Účelem procesu zjišťování trendů by mělo být stanovení četnosti výskytu určitých podmínek, které byly shromážděny ze zpráv o malých a větších problémech a šetření událostí. Tyto údaje zahrnují informace o selhání zařízení, nedostatcích činnosti vykonávaných pracovníky a údaje, které popisují podmínky při událostech. Např. trendy informací z průmyslové bezpečnosti, kontaminace radionuklidy a záznamy z údržby, které mohou poskytnout užitečný přehled.

### Trendy, které poskytují užitečné informace, jsou:

- opakované údaje podle klasifikačních znaků události,

- abnormální trendy týkající se pracovních útvarů jaderného zařízení,

- abnormální trendy v  provozních režimech a  činností,

- opakovaná selhání systémů a komponent,

- dávky plynoucí z různých aktivit jako údaj k posouzení, zda ozáření je udržováno v souladu s principem ALARA.

### V případě jaderných elektráren a přiměřeně pro výzkumná zařízení s jaderným reaktorem pak dále:

- rozdíly trendů událostí v průběhu odstávky ve srovnání s trendy mimo odstávku.

Metody pro stanovení negativních trendů

### Zjišťování trendů je prováděno s cílem odhalit odchylky od očekávaných hodnot nebo úrovní, a proto je třeba, aby byla k dispozici metoda stanovení odchylek od očekávané hodnoty s tím, že jakákoliv odchylka za stanovenou hranici by měla být zvážena pro další rozbor.

Šetření zjištěných negativních trendů

### Při zjištění negativního trendu se s ním musí zacházet jako s významnou  událostí a měl by být užit postup pro hlášení nedostatků a zahájeny analýzy. Úroveň rozborů by měla být založena na významnosti trendu a jeho potencionálních důsledcích.

### Měla by být provedena podrobná analýza kořenových příčin a určeny příčinné a přispívající faktory, aby bylo možné stanovit, proč k trendu dochází. Nápravná opatření by měla být zaměřena na řešení příčin a měla by být součástí procesu řešení neshod.

### Zprávy o analýze trendů by měly poskytnout pravidelnou a užitečnou informaci pro management na všech úrovní řízení.

### Zásadním cílem provádění trendů je poskytnout „včasné varování“ pro management držitele povolení o abnormálních trendech a pomoci získat pochopení faktorů, které za to mohou být odpovědné. Skupina pracovníků držitele povolení by se měla pravidelně scházet  a posuzovat  trendy (např. každé tři měsíce).

## VYUŽÍVÁNÍ, DISTRIBUCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Využívání provozních zkušeností

### Vrcholový management držitele povolení by měl definovat svá očekávání týkající se systematického hlášení, klasifikace a využití vnitřních a vnějších provozních zkušeností. Informace týkající se provozních zkušeností by měly být pro pracovníky držitele povolení snadno přístupné. Efektivní využití zpětné vazby z provozních zkušeností by mělo být ze strany všech úrovní řízení aktivně podporováno a posilováno, včetně využívání provozních zkušeností, při základním a opakovaném školení pracovníků.

Distribuce a výměna informací

### Cílem předávání informací o událostech by mělo být:

- pro držitele povolení zvýšení bezpečnosti jaderného zařízení použitím nápravných opatření s využitím provozních zkušeností,

- pro pracovníky zlepšit chápání provozních podmínek a odezvy jaderného zařízení a jeho systémů,

- pro dodavatele, na základě  poučení se z událostí, aplikovat změny projektu a výroby,

- optimalizace a cílenější plánování údržby,

- výzkumným organizacím poskytnout dodatečné informace pro zlepšení úrovně podpory, kterou poskytují dalším subjektům.

### K dosažení maximálního výsledku a využití informací ze zpětné vazby z provozních zkušeností by měly být tyto informace po zvážení distribuovány následujícím organizacím: organizacím technické podpory v jaderné oblasti, dodavatelům (včetně projekčních firem, technických konzultantů a výrobců), výzkumným organizacím a univerzitám, které pracují v jaderné oblasti a dále do mezinárodních systémů pro hlášení poruch v rámci MAAE a NEA/OECD a WANO.

### Informacemi mohou být předběžné zprávy, hlavní zprávy a následné zprávy o událostech a souhrnné (generické). Kromě toho mohou být zahrnuty ostatní pravidelné zprávy vydávané v rámci systému zpětné vazby provozních zkušeností.

### Bariérou šíření informací mohou být soukromoprávní vztahy jako např. obchodní tajemství nebo upřednostňování komerčních zájmů. Proto by dozorný orgán a držitel povolení měly provést potřebná opatření, aby bylo zajištěno, že omezení šíření informací je minimalizováno.

## HODNOCENÍ ÚČINNOSTI

### Ve všech stádiích procesu využívání provozních zkušeností by měla být prováděna periodická hodnocení s cílem zajistit, že všechny jeho části jsou prováděny efektivně a proces je trvale zlepšován. Existují tyto postupy pro hodnocení:

- sebehodnocení provedené držitelem povolení,

- hodnocení vnějšími subjekty (partnerské hodnocení) prováděná s cílem stanovit zda proces odpovídá mezinárodním standardům hodnocení.

Sebehodnocení a partnerské hodnocení

### Držitel povolení by měl pravidelně hodnotit efektivitu procesu zpětné vazby. Účelem tohoto hodnocení je zjistit účinnost celého procesu a ke zjištěným nedostatkům navrhovat nápravná opatření. Měly by být stanoveny indikátory účinnosti procesu, které mohou obsahovat počet, závažnost a opakování událostí a příčin různých událostí a podobně.

### V rámci sebehodnocení je:

- ověřeno, že nápravná opatření vyplývající z procesu zpětné vazby jsou včas uplatňována,

- pro každé významné nápravné opatření by zvážena jeho trvající potřeba,

- vyhodnocena účinnost řešení původního problému a prevence opakování události,

- provedeno posouzení opakovaných události s cílem stanovit, zda lze provést zlepšení v procesu zpětné vazby.

### Držitel povolení zpracovává jednou ročně hodnotící zprávu, která shrnuje účinnost procesu zpětné vazby za uplynulé období. Zpráva uvádí vnitřní a vnější zkušenosti, které byly analyzovány, schválená nápravná opatření, stav a účinnost jejich realizace.

### Cílem partnerského hodnocení je stanovit, zda proces zpětné vazby splňuje mezinárodně přijaté standardy a praxi a stanovit oblasti pro zlepšení.

### Partnerské hodnocení by mělo:

- zhodnotit úplnost sebehodnocení jaderného zařízení a dát připomínky a návrhy k dalšímu posílení závěrů sebehodnocení,

- srovnat, pokud je to možné, proces zpětné vazby provozující organizace /držitele povolení s návody a dobrými postupy využívanými jinde.

### Používaná kritéria pro hodnocení účinnosti zpětné vazby jsou například:

- počet využitých externích zkušeností,

- všechny domácí události jsou zahrnuty v procesu zpětné vazby,

- byla všechna nápravná opatření realizována včas,

- jsou minimalizovány opakované události a není-li některá kořenová příčina ve statistice dominantní,

- provoz jaderného zařízení s ohledem na události, na problémy a neprovozuschopnost bezpečnostních funkcí nevykazuje v průběhu sledovaného období negativní trend,

- a další (spolehlivost provozu, faktor využití, kultura provozu a další ukazatele WANO, IAEA).

## ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

### Držitel povolení je odpovědný za využívání provozních zkušeností a zpětné vazby ve svém integrovaném systému řízení v souladu s národní legislativou a mezinárodními standardy. Držitel povolení stanoví postupy pro kontrolu činností  pro zpětnou vazbu tak, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s cíli systému řízení. Měla by být provedena opatření k zajištění toho, že tyto postupy jsou posouzeny a schváleny před vydáním a že jejich následné úpravy jsou pod kontrolou.

### Systém pro zpětnou vazbu by měl být pravidelně podroben posouzení ze strany držitele povolení, obvykle jednou ročně, skupinou zkušených pracovníků, kteří na jaderném zařízení tuto činnost přímo neprovádějí.

### Členem týmu by měl být pracovník útvaru ze stejné provozující organizace. Za dobrou praxi se považuje, že alespoň jeden člen je z jiného jaderného zařízení. Výsledek auditu je předložen vedení provozující organizace.

# PŘÍLOHY

## 4.1SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚROVNĚMI

### WENRA Reactor Safety Reference Levels – oblast J

| WENRA Reactor Safety Reference Levels Oblast J | PROVÁDĚCÍ kapitoly toHOTO návodu |
| --- | --- |
| 1. Programmes and Responsibilities |  |
| 1.1 The licensee shall establish and conduct a programme to collect, screen, analyse, and document operating experience and events at the plant in a systematic way. Relevant operational experience and events reported by other plants shall also be considered. | 3.7-3.24 |
| 1.2 Operating experience at the plant shall be evaluated to identify any latent safety relevant failures or potential precursors and possible tendencies towards degraded safety performance or reduction in safety margin. | 3.7-3.11, 3.68-3.76 |
| 1.3 The licensee shall designate staff for carrying out these programmes, for the dissemination of findings important to safety and – where appropriate – for recommendations on actions to be taken. Significant findings and trends shall be reported to the licensee’s top management. | 3.38-3.40, 3.58-3.67, 3.68-3.76 |
| 1.4 Staff responsible for evaluation of operational experience and investigation into events shall receive adequate training, resources, and support from the line management. | 3.12-3.24 |
| 1.5 The licensee shall ensure that results are obtained, that conclusions are drawn, measures are taken, good practices are considered and that timely and appropriate corrective actions are implemented to prevent recurrence and to counteract developments adverse to safety. | 3.7-3.11, 3.58-3.59 |
| 2. Collection and storage of information |  |
| 2.1 The information relevant to experience from normal and abnormal operation and other important safety-related information shall be organized, documented, and stored in such a way that it can be easily retrieved and systematically searched, screened and assessed by the designated staff. | 3.38-3.40 |
| 3. Reporting and dissemination of safety significant information | 3.25-3.40 |
| 3.1 The licensee shall report incidents and abnormal events of significance to safety in accordance with established procedures and criteria. | 3.25, 3.36-3.37 |
| 3.2 Plant personnel shall be required to report abnormal events and be encouraged to report internally near misses relevant to the safety of the plant. | 3.26-3.31 |
| 3.3 Information resulting from the operational experience shall be disseminated to relevant staff and shared with relevant national and international bodies. | 3.17-3.18 |
| 3.4 A process shall be put in place to ensure that operating experience of events at the plant concerned as well as of relevant events at other plants is appropriately considered in the training programme for staff with tasks related to safety. | 3.77 |
| 4. Assessment and investigation of events |  |
| 4.1 An initial assessment of events important to safety shall be performed without delay to determine whether urgent actions are necessary. | 3.49-3.57 |
| 4.2 The licensee shall have procedures specifying appropriate investigation methods, including methods of human performance analysis. | 3.53-3.57 |
| 4.3 Event investigation shall be conducted on a time schedule consistent with the event significance. The investigation shall: - Establish the complete event sequence; - Determine the deviation; - Include direct and root cause analysis; - Assess the safety significance including potential consequences; and - Identify corrective actions. | 3.53-3.57, 3.58-3.67 |
| 4.4 The operating organisation shall maintain liaison as appropriate with the organizations (manufacturer, research organization, designer) involved in design and construction, with the aims of feeding back information on operating experience and obtaining advice, if necessary, in case of equipment failures or abnormal events. | 3.17-3.18, 3.77-3.81 |
| 4.5 As a result of the analysis, timely corrective actions shall be taken such as technical modifications, administrative measures or personnel training to restore safety, to avoid event recurrence and where appropriate to improve safety. | 3.58-3.67 |
| 5. Review and continuous improvement of the OEF process |  |
| 5.1 Periodic reviews of the effectiveness of the OEF process based on performance criteria shall be undertaken and documented either within a self-assessment programme by the licensee or by a peer review team. | 3.82-3.88 |

### WENRA Waste and Spent Fuel Safety Reference Levels Report

| Waste and Spent Fuel Safety Reference Levels Report | PROVÁDĚCÍ kapitoly toHOTO návodu |
| --- | --- |
| 1.1. Safety issue: Responsibility | 3.7-3.11 |
| S-03: The licensee shall commit itself to maintain the safety of the facility and, as far as reasonably practicable, improve it on the basis of operating experience. | 3.7-3.11 |
| 3.2. Safety issue: Operational Experience Feedback |  |
| S-45: The licensee shall establish and conduct an Operating Experience Feedback (OEF) programme to collect, screen, analyse and document operating experience and events at the facility in a systematic way. Relevant operational experience and events reported by other facilities shall also be considered as appropriate. | 3.12-3.24 |
| S-46: The licensee shall ensure that results are obtained, that conclusions are drawn, measures are taken, good practices are considered and that timely and appropriate corrective actions are implemented to prevent recurrence and to counteract developments adverse to safety. | 3.12-3.24 |
| 3.4. Safety issue: Maintenance, in-service inspection and functional testing |  |
| S-55: The maintenance, periodic testing and inspection programmes shall be reviewed at regular intervals to incorporate the lessons learned from experience. | 3.58-3.67 |

## 4.2 	ZÁSADY KOMUNIKACE O UDÁLOSTECH NA JE

Zásady

komunikace o událostech na jaderných elektrárnách,
na které se vztahují legislativní požadavky

Článek 1

Předmětem zásad je upřesnění požadavků zákona č.18/1997 Sb. (AtZ) a navazujících prováděcích předpisů, které specifikují požadavky na poskytování informací o událostech, skutečnostech a situacích důležitých z hlediska JB, RO, FO, nakládání s JM a HP. Zásady rovněž stanovují způsob vzájemné komunikace mezi ČEZ, a.s. a SÚJB (dále Úřad) v této oblasti. Požadavky na předávání informací jsou následující:

- oznamovat Úřadu události důležité z hlediska JB, RO, FO, nakládání s JM a HP, resp. předávat Úřadu informace o vzniku situací nebezpečných z hlediska jaderné bezpečnosti -  požadavek Atomového zákona, §17, odst. 1, písm. j), - oznámení

- oznamovat mimořádné události V318/2002 Sb., §6, odst.1 písm. b), c) oznamování MU (MU1 a MU2), §6, odst. 1 písm. d) (vyrozumění o vzniku MU3)

- předávat Úřadu údaje o skutečnostech důležitých z hlediska JB, RO, FO a HP (požadavek Vyhlášky SÚJB č. 106/1998 Sb., §14, odst. (5), písm. c)) - předání informace

- předávat Úřadu údaje o zajištění HP (požadavek vyhlášky SUJB č. 318/2002 Sb., §14)

- předávat Úřadu rozbory, opatření a stav plnění opatření o událostech řešených v procesu zpětné vazby (požadavek Vyhlášky SÚJB č. 106/1998 Sb., §14, odst. (5), písm. d) ) - předání hodnocení.

Pod pojmem oznámení se rozumí poskytnutí ústní nebo písemné informace formou, kterou definuje tento dokument.

Pod pojmem předání se rozumí poskytnutí písemné informace předané formou, kterou definuje tento dokument.

Při konkrétním vyjádření požadavků byla vzata v potaz potřeba dodržet mezinárodní úmluvy a dohody, především:

- Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody - Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Vídeň, 26.9.1986, sdělení MZV č. 116/1996 Sb.),

- Úmluva o jaderné bezpečnosti – Nuclear Safety Convention (Vídeň, 17.6.1994, sdělení MZV č. 67/1998 Sb.),

- Protokol z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schusselem za účasti komisaře Verheugena (Melk, 12.12.2000)

Článek 2

Oznámení operativního charakteru provádí ČEZ, a.s. elektronicky, ve formě Hlášení SI na pracoviště lokalitních inspektorů ETE/EDU a Hlášení SMRK na Regionální centrum v Českých Budějovicích / Brně. Následně tuto informaci na základě informací z ranní operativní porady upřesňuje vedoucí útvaru JB ETE/EDU telefonicky se sloužícím lokalitním inspektorem, každý pracovní den v rozmezí 8:15 až 8:30 hod.

Hlášení SI / Hlášení SMRK obsahuje informace o událostech uvedených v Tabulce 1 v příloze tohoto dokumentu.

Článek 3

Oznámení provádí směnový inženýr JE bez zbytečného prodlení, nejpozději však v časech dle sloupce 3 OZNÁMENÍ Tabulky 1, telefonicky na styčné místo SÚJB.

Článek 4

Předání informací o událostech zajišťuje ČEZ, a.s. - manažer útvaru Bezpečnost ETE / EDU v pracovní době na Úřad elektronicky e-mailem na skupinovou e-mailovou adresu hlaseni.udalosti@sujb.cz nejpozději do 12:00 prvního pracovního dne po zjištění dané události. Obsahem informace je stručný popis události a známých skutečností. Předání informací podléhají události, u kterých je uvedeno „ano“ ve sloupci 4 PŘEDÁNÍ INFORMACE Tabulky 1.

Článek 5

Předání informací o událostech, které jsou součástí Info Hot-Line k provozu ETE, podepsané mezi vládami České republiky a republiky Rakousko, zajišťuje ČEZ, a.s. - manažer útvaru Bezpečnost ETE, na e-mailovou adresu styčného místa SÚJB (emergency@erc-cr.cz) a na e-mailovou adresu hlaseni.udalosti@sujb.cz Informaci předává neprodleně, nejpozději však v časech dle sloupce 5 Událost dle dohody MELK Tabulky 1 po zjištění dané události.  Obsah informace je omezen na popis události a aktuálně známých skutečností (průběh události, příčiny události, dosud provedená opatření, předpokládaný další způsob řešení události, apod. - v závislosti na charakteru a závažnosti události).

Článek 6

Předání hodnocení událostí hlášených podle Tabulky 2 pro klasifikaci podle stupnice INES, obsahujících stručný popis události a rozbor zpracovaný podle manuálu INES (dokládající argumenty pro dané hodnocení události), se provádí následujícím způsobem:

- u událostí předběžně klasifikovaných stupněm INES 2 a vyšší, předává ČEZ, a.s. - manažer útvaru Bezpečnost ETE / EDU, na e-mailovou adresu styčného místa SÚJB (emergency@erc-cr.cz) a na e-mailovou adresu predani.hodnoceni@sujb.cz, nejpozději do 12 hodin po zjištění dané události

- u událostí předběžně klasifikovaných jako INES 1, předává ČEZ, a.s. - vedoucí útvaru jaderné bezpečnosti ETE/EDU, v časech a na místa dle čl. 4.

- u událostí předběžně klasifikovaných jako INES 0, předává ČEZ, a.s. - vedoucí útvaru ZV ETE/EDU, národnímu koordinátorovi INES, elektronicky e-mailem jednou za měsíc (za uplynulé období).

Úřad předanou klasifikaci zhodnotí, a buď potvrdí předběžnou klasifikaci, nebo si vyžádá doplňující informace, aby mohl rovněž vydat svojí předběžnou klasifikaci k dané události. Úřad následně, v návaznosti na závažnost klasifikace, nejpozději však do jednoho měsíce, informuje ČEZ, a.s. o své klasifikaci (na stejná komunikační místa - viz výše).

Článek 7

Předání hodnocení událostí hlášených podle Tabulky 2 obsahujících analýzy příčin vzniku události, případný podíl lidského činitele, realizovaná a uložená nápravná opatření, včetně konečné klasifikace závažnosti události podle stupnice INES držitelem povolení se provádí následujícím způsobem:

- ČEZ, a.s. - pracovníci útvaru ZV ETE/EDU, předávají tato hodnocení Úřadu e-mailem na emailovou adresu predani.hodnoceni@sujb.cz nejpozději do konce druhého měsíce po vzniku události (v odůvodněných případech i později)

- Úřad konečnou klasifikaci události dle INES zhodnotí, a po projednání události v rámci Kontroly zpětné vazby klasifikaci držitele povolení buď potvrdí anebo vydá vlastní konečnou klasifikaci události dle INES. O konečné klasifikaci informuje koordinátor INES elektronicky mailem ČEZ, a.s. – vedoucího útvaru ZV ETE/EDU.

Článek 8

Předání hodnocení u skutečností, které vyžadují Zdůvodnění přijatelnosti pokračování provozu – BCO, se provádí prostřednictvím deníku operativního styku.

Článek 9

Tyto zásady ruší dohodu ze 7. 2. 2007 uzavřenou mezi ČEZ, a.s. a SÚJB, týkající se předávání informací o důležitých událostech a o informacích předávaných v souvislosti se šetřením zpětné vazby z provozních zkušeností.

Tabulka 1

Přehled událostí, o kterých bude ČEZ, a. s. informovat SÚJB a o časech, do kdy tak musí učinit

| Sl. 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 | Sloupec 4 | Sloupec 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek | Název události | Oznámení (neprodleně, maximálně do … hodin od vzniku události) | Předání INFORMACE (čas viz článek 4 Zásad) | PŘEDÁNÍ INFORMACE pro Info Hotline (jen pro ETE) |
| 1 | MU3 – V318 (Vyrozumění §6, odst. 1, písm. d). | neprodleně |  |  |
| 2 | MU2 – V318 (§6, odst.1, písm. c) . | 4 |  |  |
| 3 | MU1 – V318 (§6, odst.1, písm. b) . | 24 |  |  |
| 4 | Porušení LaP. | 8 | ano | ne |
| 5 | Neplánované rychlé odstavení reaktoru (PRPS, DPS, LSd, RTS). | 8 | ano | ne |
| 6 | Neplánované spuštění signálu SZB od technologických podmínek. | 8 | ano | ne |
| 7 | Událost předběžně hodnocená stupněm INES 2 a výše. | 8 | ano | 12 |
| 8 | Událost předběžně hodnocená stupněm INES 1. | 24 | ano | 24 |
| 9 | Ztráta odvodu tepla z AZ při odstaveném bloku a nemožnost obnovení do 30 minut (ETE) a do 1 hodiny EDU. | 8 | ano | ne |
| 10 | Neplánované převýšení zásahové úrovně veličiny, u něhož je oznámení požadováno programem monitorování výpustí. | 8 | ano | ne |
| 11 | Neřízený výskyt radioaktivní látky (s výjimkou přírodních radionuklidů) vně kontrolovaného pásma v míře způsobující příkon dávkového ekvivalentu větší než 0,25 μSv/h ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu. | 8 | ano | 12 |
| 12 | Požár v střeženém prostoru EDU nebo ETE klasifikovaný podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. | 8 | ano | 12 |
| 13 | Smrtelné zranění. | 8 | ano | 12 |
| 14 | Porušení pečetí MAAE a předepsaných podmínek pro zajištění funkce zařízení MAAE (např. výpadek pracovního i rezervního osvětlení reaktorového sálu delší než 10 minut apod.). | 8 | ano | ne |
| 15 | Události snižující účinnost systému FO a poruchy technologie FO s potřebou náhradního střežení izolační zóny . | 8 | ano | ne |
| 16 | Užití donucovacích prostředků ze strany složek zajišťujících fyzickou ostrahu JZ nebo provedení policejního zákroku v lokalitě JZ. | 8 | ano | ne |
| 17 | Pokus o vnesení zbraně, střeliva, výbušnin nebo paralyzujících látek do areálu JE. | 8 | ano | ne |
| 18 | Obdržená teroristická hrozba o útoku na JZ. | 8 | ano | ne |
| 19 | Obdržená hrozba o výbuchu nástražného výbušného systému v lokalitě JZ. | 8 | ano | ne |
| 20 | Falešné spuštění sirén v areálu JE. | 8 | ano | ne |
| 21 | SOC MO ČR potvrzené narušení zakázaného letového prostoru vymezeného nad JZ. | 8 | ano | ne |
| 22 | Překročení efektivní dávky 20 mSv v důsledku neplánovaného jednorázového vnějšího ozáření. | 24 (EDU) / 8 (ETE) | ano | 12 |
| 23 | Překročení úvazku efektivní dávky 6 mSv v důsledku vnitřní kontaminace. | 24 (EDU) / 8 (ETE) | ano | 12 |
| 24 | Ztráta nebo krádež radionuklidového zářiče v držbě ČEZ, a.s. | 24 | ano | 24 |
| 25 | Čerpání LaP aktuální v době zpracování hlášení SI. Pozn.: přehledy čerpání LaP jsou předávány jinými komunikačními kanály na základě podmínek Rozhodnutí SÚJB. | Nejbližší pracovní den (hlášení SI) | Ne | ne |
| 26 | Působení limitačního systému (LSa, LSb, LSc, RLS). | Nejbližší pracovní den (hlášení SI) | Ne | ne |
| 27 | Pád cizího předmětu do I.O. | Nejbližší pracovní den (hlášení SI) | Ne | ne |
| 28 | Neplánovaný výpadek kteréhokoliv monitoru dávkového příkonu prvního okruhu TDS (TDS1) nebo druhého okruhu TDS (TDS2) v lokalitě EDU, resp. SSRKO v lokalitě ETE. | Nejbližší pracovní den (hlášení SI) | Ne | ne |
| 29 | Nekontrolovaný únik chladiva primárního okruhu nebo jiných technologických médií kontaminovaných radionuklidy, vně kontrolovaného pásma o objemu větším než 1 m3. | Ne | ano (ETE) | 12 |
| 30 | Neplánovaný pokles výkonu JE o více než 50% Nnom trvající více než 72 hodin. | Ne | ano (ETE) | 24 od poklesu výkonu o více než 50% |
| 31 | Nekontrolovaný únik chladiva primárního okruhu nebo jiných technologických médií kontaminovaných radionuklidy, uvnitř kontrolovaného pásma o objemu větším než 1 m3. | Ne | ano (ETE) | 24 |

Tabulka 2

Seznam událostí, ke kterým bude ČEZ, a. s. předávat hodnocení a analýzy dle Článku 7 Zásad.

| Řádek | Událost |
| --- | --- |
|  | Z pohledu JB |
| a1 | Aktivace ochranných a bezpečnostních systémů, jakož i systémů zajištěného napájení (SZN), včetně jejich neoprávněného (falešného) zapracování. |
| a2 | Aktivace systémů omezení výkonu reaktoru, nebo systémů odlehčení tlaku (OVKO, PVKO, PVPG, PSA), včetně jejich neoprávněného (falešného) zapracování. |
| a3 | Neplánovaná změna výkonu reaktoru větší než 10% (z důvodů změn technolog. parametrů AZ nebo I.O., technickým nedostatkem zařízení I.O., činností personálu nebo jiným vnějším vlivem). |
| a4 | Neplánovaný pokles výkonu reaktoru větší než 40% (z důvodů změn technolog. parametrů II.O., technickým nedostatkem zařízení II.O., činností personálu nebo jiným vnějším vlivem). |
| a5 | Závady ZDJB, vzniklé chybnou manipulací, poruchou nebo poškozením ZDJB, při kterých dochází k čerpání LaP (na ETE v části A) z důvodu změny provozuschopnosti zařízení, neplnění stanovené funkce, a nebo změny parametrů, vyvolávající čerpání LaP tak, že zjednání nápravy musí být provedeno nejpozději do 72 hodin. Výjimkami z tohoto pravidla mohou být: krátkodobé malé odchylky parametrů způsobené zákmitem automatických regulací limitovaných parametru, pokud dojde ve velmi krátkém čase k návratu těchto parametrů do limitovaných mezí, jednoduché poruchy v ASŘTP, pokud jde o opakované poruchy, jejichž příčiny jsou známé a spolehlivost systémů je v rámci projektové spolehlivosti. |
| a6 | Zahájení přechodu do jiného režimu z důvodu neprovozuschopnosti ZDJB, překročení technolog. parametru, nesplnění doby provedení předepsané činnosti, a nebo porušení LaP. |
| a7 | Neúspěšné provedení zkoušky nebo kontroly ZDJB podle LaP (na ETE v části A) v době (režimu) platnosti LP, nebo při náběhu a odstavování bloku, vyžadující její opakování pro nesplnění bezpečnostních kritérií. |
| a8 | Neúspěšné provedení testu nebo kontroly nově konfigurovaného či instalovaného zařízení, nebo softwaru pro ověření jeho jakosti při náběhu, odstavování bloku a nebo provozu s aspekty ovlivňujícími JB. |
| a9 | Závady zařízení nutných pro bezpečné provádění výměny paliva v době VP. |
| a10 | Neplánovaná ztráta nebo narušení odvodu zbytkového tepla z AZ nebo BSVP. |
| a11 | Události ovlivňující řízení reaktivity AZ. |
| a12 | Porušení některé z fyzických ochranných bariér proti úniku štěpných a/nebo aktivačních produktů. |
| a13 | Pád kazety HRK (za pád kazety HRK na EDU se považuje i její propad o více než 50 cm), resp. pád LKP (za pád LKP na ETE se považuje prosednutí o více jak 5 kroků). |
| a14 | Vynucené přerušení testů FS a ES, včetně stavu, kdy nelze všechny plánované testy bezvýhradně vyhodnotit. |
| a15 | Neshody, problémy, nedostatky a chyby v bezpečnostním hodnocení, projektu či chyby personálu zjištěné při provozu, údržbě nebo kontrolách, které způsobily nesoulad s PpBZ a nebo svým dalším působením mohou vyvolat narušení provozuschopnosti ZDJB nebo překročení projektových parametrů. |
| a16 | Vznik jaderně nebezpečné situace na odstaveném reaktoru - cizí předměty v I.O. včetně sekundární strany PG, přelití dělících rovin. |
|  | z pohledu RO, nakládání s JM. |
| b1 | Neplánované převýšení zásahové úrovně veličiny, u něhož jsou hodnocení a analýzy požadovány programy monitorování (včetně provozu SVP, MSVP a ZRAO v lokalitě Dukovany a SVJP v lokalitě Temelín). |
| b2 | Neplánovaná nefunkčnost zařízení radiační kontroly - určeného k bilancování výpustí radionuklidů do ovzduší, pokud si vyžádá náhradní způsob bilancování - při současném výpadku více než jednoho měření TDS I - při současné ztrátě funkčnosti základního i alternativního měření, resp. základního měření v případě, že není určeno alternativní: pro ETE: - měření dávkového příkonu v kontejnmentu, 1(2)XQ12R047 - havarijní a pohavarijní měření objemové aktivity vzácných plynů v hermetické zóně, 1(2)XQ22R001 - havarijní a pohavarijní měření objemové aktivity vzácných plynů a průtoku vzdušiny v komínech HVB, 1(2)XS12R001, 1(2)XS12F001 pro EDU: - měření dávkového příkonu v kontejnmentu1(2,3,4)XA0510, 1(2,3,4)XA0511 - havarijní a pohavarijní měření objemové aktivity vzácných plynů v hermetické zóně 1(2,3,4)XA0503 - havarijní a pohavarijní měření objemové aktivity vzácných plynů a průtoku vzdušiny v komínech 0(7)XA0954, průtok – 0(7)XA0960, 0(7)XA0961. |
| b3 | Chyby při manipulaci s vyhořelým palivem nebo radioaktivním materiálem, kontejnerem s čerstvým nebo vyhořelým palivem. |
| b4 | Ztráta, krádež nebo jiné neřízené přemístění radionuklidového zářiče, JM, RAO. |
| b5 | Poškození JM nebo obalových souborů s JM. |
| b6 | Porušení pečetí MAAE a předepsaných podmínek pro zajištění funkce zařízení MAAE (např. výpadek pracovního i rezervního osvětlení reaktorového sálu delší než 10 minut apod.) . |
|  | z pohledu FO a HP: |
| c1 | Nepovolený přechod nebo pokus o narušení bariéry systému FO. |
| c2 | Případy vyhlášení MU a svolání havarijního štábu. |
| c3 | Události snižující účinnost systému FO a poruchy technologie FO s potřebou náhradního střežení izolační zóny JZ. |
|  | ostatní: |
| d1 | Požár, povodeň, výbuch, zemětřesení nebo jiná mimořádná událost uvnitř střeženého prostoru JZ. |
| d2 | Události klasifikované z vnější ZV jako relevantní pro bloky JE |
| d3 | Závažné znečistění a poškození životního prostředí následkem provozní činnosti JE (ekologická havárie). |
| d4 | Závažný úraz zaměstnance spojený s technologickou příčinou. |
| d5 | Události zařazené provozovatelem do kategorie významných událostí, hodnocených systémem zpětné vazby z provozních zkušeností JE. |

# REFERENCE

(1( 	SMĚRNICE RADY 2009/71/EURATOM ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví Rámec  Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.

(2(	Úmluva o jaderné bezpečnosti (INCIFIR/449, 5.7.1994, sdělení MZV č. 67/1998 Sb.).

(3(	Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při  nakládání s radioaktivními odpady (INFCIRC/546, 24. 12. 1997).

(4(	Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

(5(	Vyhláška SÚJB č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd.

(6(	Vyhláška SÚJB č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a provozu.

(7(	Reactor Safety Reference Levels – Issue J (System for Investigation of Events and Operational Experience Feedback), WENRA, 2007.

(8(	Waste and Spent Fuel Safety Reference Levels Report, WENRA, 2006.

(9(	EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Fundamental Safety Principles: Safety Fundamentals, IAEA Safety Standards Series No. SF-1, IAEA, Vienna, 2006.

(10(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear Power Plants: Operation, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-2, IAEA, Vienna, 2000.

(11(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear Installations: Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11, IAEA, Vienna, 2006.

(12(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Incident Reporting System (IRS), Reporting Guidelines, IAEA/OECD-NEA, Vienna, 1998.

(13(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, OECD NUCLEAR ENERGY  AGENCY. Trending of Low Level Events and Near Misses to Enhance Safety Perfomance in Nuclear Power Plants, IAEA-TECDOC-1477, IAEA, Vienna, 2005.

(14(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Best Practices in the Utilization and Dissemination of Operating Experience at Nuclear Power Plants, IAEA-TECDOC-1580, IAEA, Vienna, 2008.

(15(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Best Practices in Identifying, Reporting and Screening Operating Experience at Nuclear Power Plants, IAEA-TECDOC-1581 IAEA, Vienna, 2007.

(16(	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Best Practices in the Organization, Management and Conduct of an Effective Investigation of Events at Nuclear Power Plants, IAEA-TECDOC-1600 IAEA, Vienna, 2009.

[17]	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Improving the International System for Operating Experience Feedback, INSAG series No 23, IAEA, Vienna, 2009.

(18(	OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY Regulatory Challenges in Using Nuclear Operating Experience, OECD-NEA, Paris, 2006.

(19(	OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. The Use of International Operating Experience Feedback for Improving Nuclear Safety, OECD-NEA, Paris, 2008.